# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       长春宏桥医院建设项目

建设单位（盖章）：    长春宏桥医院

编制日期：     2023年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 长春宏桥医院建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 张淑艳 | 联系方式 | 0431-88582866 |
| 建设地点 | 吉林省长春市经开区东南湖大路1180号 |
| 地理坐标 | （125度22分29.021秒，43度51分1.520秒） |
| 国民经济 行业类别 | Q8411综合医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生 108 医院中“其他（住院床位20张以下的除外）”类 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 38 |
| 环保投资占比（%） | 3.8 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3200 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：长春经济技术开发区； 审批机关：长春市人民政府 审批文件名称及文号：《长春市人民政府关于调整长春经济技术开发区区域范围的通知》（长府发[20100]37号）。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 2002年10月21日原吉林省环境保护局对东北师范大学环境科学研究所编制的《长春经济技术开发区区域环境影响报告书》以《关于长春经济技术开发区区域环境影响报告书的批复》(吉环建字[2002]120号)予以环评批复； 2005年8月23日原吉林省环境保护局以《关于长春经济技术开发区新增区区域环境影响报告书的批复》(吉环建字[2005]136号)予以环评批复； 2006年9月22日，长春市人民政府以《长春经济技术开发区新增区域环境影响报告书》以《长春经济技术开发区新增区域环境影响报告书的批复》(吉环建宇[2006]224号)予以环评批复； 2012年11月12日，环境保护部环境影响评价司对《长春经济技术开发区(南区)总体规划跟踪环境影响报告书》召开了专家论证会； 2019年11月吉林省林昌环境技术服务有限公司编制了《长春经济技术开发区（南区）规划环境影响跟踪评价现状调查与评价报告书》。 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 南区：主导产业定位为汽车零部件、光电信息、生物制药、粮食深加工、新型建材。根据《长春经济技术开发区总体规划（2001-2020）》，该规划将工业用地划分为四个工业组团。在此基础上划分了5个产业园区，分别为食品工业园区、汽车工业园区、光电工业园、电子城区及生物城。 本项目用地性质为工业用地，符合《关于长春市经济开发区规划环境影响跟踪评价工作有关意见的函》（环办环评函[2020] 59号）分析： （1）与长春经济技术开发区环境准入负面清单相符性 表1 长春经济技术开发区重点管控区生态环境准入清单 环境管控单元编码 环境管控单元名称 管控单元分类 管控类型 管控要求 本项目符合性 ZH22010320009 长春市经济技术开发区 2-重点管控 污染物排放管控 重点行业污染治理升级改造，推进各类园区循环化改造；强化堆场扬尘控制。 本项目为不属于重点行业，且项目废气主要为食堂油烟，能够达标排放，影响可以接受。 环境风险防控 1 污染地块落实《污染地块土壤环境管理办法（试行）》要求，在环境调查、风险评估、治理与修复阶段实施土壤与地下水风险管控，暂不开发利用的地块实施以防治污染扩散为目的的土壤和地下水污染防治，对再开发利用地块实施以安全利用为目的的土壤和地下水污染防治。 2 土壤环境污染重点监管企业、危化品仓储企业落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治。 3 开发区应制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 4 严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目。 1.本项目不属于污染地块 2.本项目不属于土壤环境污染重点监管企业。 3开发区已制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 4本项目不涉及。 资源开发效率 推广园区集中供热，园区新建供热设施须执行特别排放限值。 本项目不新建锅炉，依托原有供热锅炉 综上，本项目的建设符合“三线一单”总体要求。 （2）与《长春经济技术开发区“区域规划环评+环境准入标准”改革试点实施方案》符合性分析 项目与《长春经济技术开发区“区域规划环评+环境准入标准”改革试点实施方案》符合性分析内容见下表。 表2 经开南区环境准入清单（限制类：环评不能降档审批的项目） 项目 类别 环境准入限制类清单 本项目符合性 环境准入负面清单 限制类 1、涉磷行业的建设项目。 符合，本项目属于医院建设项目。 2、涉重金属行业的建设项目。 符合，本项目属于医院建设项目。 3、配套电镀工序、喷漆工艺的建设项目(粉末喷涂、水性涂料、UV涂料除外) 符合，本项目不涉及。 4、化学原料和化学制品制造业、废弃资源综合利用业（汽车、钢铁拆解和深加工除外）、污水处理及其再生利用、危险废物经营、电池制造、饲料加工（发酵工艺）、轮胎制造、垃圾发电等建设项目。 符合，本项目不涉及。 5、年使用10吨以上溶剂型涂料或者胶粘剂（含稀释剂、固化剂、清洗溶剂）的建设项目。 符合，本项目不涉及。 6、年使用80吨以上溶剂型油墨的建设项目。 符合，本项目不涉及。 7、法律、法规及地方政府规章明令规定的其他限制建设项目。 符合，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目建设属于“三十七、卫生健康 5、医疗卫生服务设施建设”，属于鼓励类项目，因此，本项目为环境准入允许类别。 表3 经开南区环境准入清单（限制类：环评不能降档审批的项目） 项目 类别 环境准入限制类清单 本项目符合性 环境准入负面清单 禁止类 1、小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他高污染、高能耗和资源消耗性的建设项目。 符合，本项目不属于高污染、高耗能项目。 2、未明确总量来源，不能满足“减量置换”或“等量替换”原则的重金属重点行业项目。 符合，本项目需申请SO2、NOX总量控制指标。 3、排放异味或高浓度有机废气，无法有效处置的项目。 符合，本项目不涉及。 4、对生态环境可能造成较大及重大风险的化学原料和化学制品制造业等建设项目（加油站、加气站除外）。 符合，本项目不涉及。 5、生活垃圾填埋建设项目。 符合，本项目属于医院建设项目。 6、汽车、钢铁拆解和深加工建设项目。 符合，本项目属于医院建设项目。 7、燃用高污染燃料的锅炉、窑炉等燃烧设施的建设项目（单台额定功率29MW及以上的集中供热锅炉、热电联产锅炉除外）。 符合，项目依托原有燃气锅炉供热。 8、不能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》中计算的大气环境防护距离的建设项目。 符合，本项目无需设置大气环境防护距离。 9、已列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，在未完成风险管控、修复之前，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。 符合，本项目用地不属于建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块。 10、法律、法规及地方政府规章明令规定的其他禁止建设的项目。 符合，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目建设属于“三十七、卫生健康 5、医疗卫生服务设施建设”，属于鼓励类项目，因此，本项目为环境准入允许类别。 |
| 其他符合性分析 | 一、与“三线一单”符合性分析 1、与吉林省“三线一单”符合性分析 （1）与吉林省生态红线符合性分析 根据吉林省环境管控单元分布图可知，本项目所在地理位置为重点管控单元，重点管控单元优化产业布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。水环境重点管控区、大气环境重点管控区和土壤污染风险重点管控区应当按照管控对象不同属性和功能严格按照法律法规和有关规定分类实施重点管控；本项目周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线符合性分析 本项目所在地区为环境空气质量达标区，本项目为医院建设项目，本项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水、医疗废水、地面清洗废水排入长春赛得肾病医院污水处理站处理后排入长春市北郊污水处理厂处理，处理达标后排入伊通河；食堂油烟经油烟净化器处理后通过高于屋顶烟囱排放；备用柴油发电机废气经排风机排入外环境；噪声可达标排放；固体废物均得到合理有效的处理处置，不会对周围环境造成二次污染。故本项目可满足环境质量底线要求。 （3）资源利用上线符合性分析 2020年用水量指标为28.5亿m3，2025年用水量指标为28.5亿m3，2035年用水量指标为30.9亿m3，项目位于吉林省长春市经开区东南湖大路1180号，项目为医院建设项目，运营期用水来自市政供水管网；本项目不新增占地，不涉及基本农田，土地资源消耗，符合要求。本项目的建设不会突破资源利用上线。 （4）与环境准入负面清单符合性分析 依据相关法律法规和管理规范文件，按照自然资源、环境容量、城市相关规划及选址合理性等方面，分别制定能源开发拟建项目负面清单，以限制或禁止不符合环境保护要求的能源开发建设活动，本项目位于吉林省长春市经开区东南湖大路1180号，为重点管控单元。 根据《吉林省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（吉政函〔2020〕101号），提出了吉林省生态环境准入清单，详见下表。 表4 吉林省生态环境准入清单（总体准入要求） 一、全省总体准入要求 管控领域 环境准入及管控要求 符合性 空间 布局约束 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行） 明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行） 禁止准入类事项， 引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。 列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物或持续发生生态环境投诉的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。 本项目为医院建设项目，根据国家发改委发布实施的第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》规定“三十七、卫生健康5、医疗卫生服务设施建设”为鼓励类。 强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高” 行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。 严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。 本项目为医院建设项目，不属于两高项目。 污染物排放管控 空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOSc） 排放全面执行大气污染物特别排放限值。 项目位于长春市，属于空气质量达标区 资源利用要求 推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。 本项目废水经长春赛得肾病医院污水处理站处理达标后排入长春市北郊污水处理厂处理 2、与长春市“三线一单”符合性分析 （1）与生态红线符合性分析 拟建项目位于吉林省长春市经开区东南湖大路1180号，不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园和基本农田等，符合“三线一单”中生态保护红线的要求。 （2）环境质量底线符合性分析 区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区，地表水伊通河环境功能执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类功能区，区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区。 区域环境质量现状整体较好；本项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水、医疗废水、地面清洗废水经长春赛得肾病医院污水处理站处理后排入长春市北郊污水处理厂处理，处理达标后排入伊通河；食堂油烟经油烟净化器处理后通过高于屋顶烟囱排放；备用柴油发电机废气经排风机排入外环境；噪声可达标排放；固体废物均得到合理有效的处理处置，不会对周围环境造成二次污染。因此本项目建设不会改变区域环境功能，不会对当地环境质量底线造成冲击，满足环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线符合性分析 本项目位于吉林省长春市经开区东南湖大路1180号，中心地理坐标为E125°22′29.021″/N43°51′1.520″，本项目不占用基本农田，不涉及土地利用上线。 （4）与环境准入负面清单符合性分析 根据吉林省环境管控单元分布图可知，本项目所在地理位置为重点管控单元，根据《吉林省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中要求：重点管控单元优化产业布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。水环境重点管控区、大气环境重点管控区和土壤污染风险重点管控区应当按照管控对象不同属性和功能严格按照法律法规和有关规定分类实施重点管控。本项目周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。 根据《长春市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（长府函〔2021〕62号），提出了长春市生态环境准入清单，详见下表。 表5 长春市生态环境环境准入清单 长春市总体管控要求 管控领域 环境准入及管控要求 符合性 污染物排放管控 环境质量目标 大气环境质量持续改善。2020年全市PM2.5年均浓度达到45微克/立方米，优良天数达到292天；2025年全市PM2.5 年均浓度达到37微克/立方米；2035年全市PM2.5年均浓度达到35微克/立方米。 本项目废气采取可行技术措施保证达标排放。 水环境质量持续改善。2020年，全市基本消除劣Ⅴ类水体，城市建成区消除黑臭水体，县级及以上城市集中式饮用水水源地水质达到或优于Ⅲ类，区域水环境保护水平与全面建成小康社会目标相适应；2025年，全市水生态环境质量全面改善，劣Ⅴ类水体全面消除，河流生态水量得到基本保障，水生态系统功能初步恢复；2035年，全市水生态环境质量在满足水生态功能区要求外，河流生态水量得到根本保障，水生态系统功能全面改善。 项目废水经长春赛得肾病医院污水处理站处理后，通过市政管网排入长春市北郊污水处理厂处理。不加重水体污染负荷。 污染物控制要求 实施20蒸吨以上燃煤锅炉升级改造，推动秸秆禁烧和综合利用。 全面推行清洁生产，加强重点企业清洁生产审核，推进重点行业改造生产流程。 本项目不属于重点企业。 资源利用要求 土地资源 2020年耕地保有量、基本农田保护面积分别不得低于167.34万公顷、143.93万公顷；建设用地总规模、城乡建设用地规模分别不得高于33.80万公顷、28.18万公顷。 本项不新增占地。 其他 探索构建统一高效的环境产品交易体系，积极推进排污权、用能权、用水权、碳排放交易，激发各类市场主体绿色发展内生动力。健全充分反映资源稀缺程度的用水、用电价格，体现环境损害成本的污水、垃圾处理价格，将生态环境成本纳入经济运行成本。推行生活垃圾分类。构建线上线下融合的废旧资源回收和循环利用体系，扩大生产者责任延伸制范围，动态更新产品回收名录，提高废旧资源再生利用水平。提高工业固体废物综合利用水平。发展循环经济。全面建立资源高效利用制度机制，健全资源节约集约循环利用政策体系，积极推进循环经济产业园建设。发展节能环保产业，提升节能环保技术、现代装备和服务水平。积极开发新能源和可再生能源，建立温室气体排放检测制度，构建以循环经济为主体的生态产业体系，培育以低碳为特征的循环经济增长点。 本项目废水总量指标已纳入长春市北郊污水处理厂；不涉及温室气体排放。 综上所述，本项目不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型，且不属于《产业结构调整指导目录》（2019 年本）的限制类、淘汰类项目，符合“三线一单”。 二、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目建设属于“三十七、卫生健康 5、医疗卫生服务设施建设”，属于鼓励类项目，因此，本项目为环境准入允许类别。 三、环评类别判定 根据国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》和生态环境部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，本项目建设属于“四十九、卫生108 医院中“其他（住院床位20张以下的除外）”类”中“其他”类别，应编制环境影响报告表。 四、与《长春市空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》（长府办发[2021]14号）相符性分析内容 1、与《长春市空气质量巩固提升行动实施方案》符合性分析 本项目与《长春市空气质量巩固提升行动实施方案》符合性分析，详见下表。 表6与《长春市空气质量巩固提升行动方案》符合性 《长春市空气质量巩固提升行动方案》内容 符合性分析 实行煤炭消费总量控制。实行煤炭消费指标管理，完成省下达的煤炭消费总量控制目标。加快清洁能源替代，大力提高天然气利用水平。优化调控煤炭消费，逐步关停改造分散燃煤锅炉，推进热电联产和区域集中供热，推进煤炭清洁利用。积极推广应用煤炭清洁高效利用和新型节能技术，探索绿色电厂建设。加大经济政策调节力度，建立完善能源消费政策机制，促进能源结构调整和节能减排。 本项目无煤炭消耗。 严格建筑施工扬尘管控。严格实施建筑施工标准化管理，建立建筑工地项目清单和台账，扬尘治理费用列入工程造价。施工工地建设喷淋雾化系统等除尘抑尘设施，进行易产生扬尘作业时同步使用。加大监管力度，对不达标的施工现场限期整改，情节严重的停工整改。加强建筑渣土及运输车辆规范管理工作，严格落实密闭运输，依法打击不按规定路线行驶、渣土抛撒滴漏以及车轮带泥行驶、随意倾倒等违法行为。加大混凝土搅拌车监管，各混凝土搅拌站内必须配备抑尘设施，出站前对混凝土搅拌车辆进行冲洗。混凝土搅拌车辆要在出料口处加装防漏撒设施，在进入工地作业时应遵守工地扬尘防治要求。 企业施工期间施工场地周围设置围挡，尤其东南侧西侧、北侧靠近医疗机构一侧；施工场地洒水降尘；物料集中堆放，采用苫布遮盖并设置围挡；施工场地不设搅拌站，所用混凝土由罐车运至施工现场。 2、与《长春市水环境质量巩固提升行动方案》符合性分析 本项目与《长春市水环境质量巩固提升行动方案》符合性分析，详见下表。 表7与《长春市水环境质量巩固提升行动方案》符合性 《长春市水环境质量巩固提升行动方案》内容 符合性分析 加快推进县级及以上城市污水处理厂扩容改造。对于污水处理能力不能满足需要的城市生活污水处理厂应加快推进扩容工程建设，尽快解决因污水处理厂处理能力不足造成的城市生活污水溢流问题。7月底前，完成西部、兴隆山、翟家、东新开河、北十条、九台扩建等重点污水处理厂调试达标工作。12月底前，建成并稳定达标运行农安第二污水处理厂、北郊提标改造工程。加快推进北郊三期、南部扩建、芳草街等重点污水处理厂建设工程。城市污水处理厂下游应因地制宜建设人工湿地尾水净化工程。 本项目废水经处理后排入长春市北郊污水处理厂，长春市北郊污水处理厂处理能力可以满足需求。 加快推进乡镇污水处理设施及管网建设。年底前，要完成乡镇污水收集处理设施全覆盖。各乡镇应结合实际，通过纳入城镇污水管网集中处理、建设污水处理设施或采用生态处理、转运等方式，分类推进生活污水处理。新建乡镇污水处理设施要厂、网、站一并规划、设计、建设、运维。特别是榆树市、公主岭市等建设进展相对滞后的地区应在建设过程中采取转运等措施，确保污水处理设施建设期内污水得到处理。鼓励以县（市）区、开发区为单位整体推进乡镇污水处理设施运维。加快推进乡镇污水收集管网建设，推进二次网管建设，增强污水收集能力。 本项目周围城市给排水管网设施配套齐全。 加快推进污泥无害化处置和资源化利用。县级及以上城市要全面推进污泥处理设施能力建设，现有设施能力不足或工艺落后的要进行扩建、改建，保障污泥无害化处理处置达到国家要求。要统筹考虑污泥产生量和泥质，结合本地经济社会发展水平，选择适宜的处置技术路线，推进污泥资源化利用。 本项目依托长春赛得肾病医院污水处理站。 3、与《长春市土壤环境质量巩固提升行动方案》符合性分析 本项目与《长春市土壤环境质量巩固提升行动方案》符合性分析，详见下表。 表8 与《长春市土壤环境质量巩固提升行动方案》符合性 《长春市土壤环境质量巩固提升行动方案》内容 符合性分析 加强土壤重点源环境监管。动态更新土壤重点监管企业名单，督促其建立落实土壤污染隐患排查制度、土壤及地下水自行监测制度，制定环境污染事件应急预案。定期对土壤重点监管企业周边等重点区域开展土壤环境质量监测。 本项目不属于土壤重点管控企业。 完善地下水污染防治分区划分。按照《地下水污染防治分区划分技术指南》要求，在初步地下水污染分区划分的基础上，完善分区成果，提出地下水污染分区防治措施，实施地下水污染源分类监管。 本项目按照《地下水污染防治分区划分技术指南》要求及《医院污水处理工程技术规范》进行防渗分区建设。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设项目概况 项目名称：长春宏桥医院建设项目 建设性质：新建 建设地点：本项目位于吉林省长春市经开区东南湖大路1180号，租用原长春日坛血管病医院院区，厂区中心地理坐标为：东经125°22′29.021″，北纬43°51′1.520″，地表构筑物住院楼等构筑物均利用原有建筑。院区东南侧为国建经开妇产医院；南侧为雪月山饭店；西侧为福慧园老年医养照护中心；北侧30m处为长春赛得肾病医院。其地理位置详见附图1，项目周围敏感点分布卫星图详见附图2，厂区平面布局详见附图3，四周环境状况详见附图4。 2、工程组成 本项目院区总占地面积为3200m2，总建筑面积为7000m2。具体构筑物情况详见表9。 表9 主要建构筑物及工程组成情况一览表 建设类型 区域 建设情况 建设内容 主体工程 综合楼 依托原有建筑 占地面积3000m2，建筑面积为6800m2，共2.5层，一层门诊、各科室、食堂；二层住院部；三层：住院部、行政科室、办公区域 辅助工程 门卫 依托原有建筑 占地面积为100m2，位于住院楼一层 食堂 依托原有建筑 位于住院楼内一层东南角，占地面积为100m2，内设2个灶头 消防水池 / 依托长春赛得肾病医院消防水池 柴油发电机室 新建 位于住院楼内一层西北角，占地面积为10m2，内设一台柴油发电机 环保工程 医疗危废间 依托原有建筑 位于住院楼内东北侧一层独立用房内，占地面积为20m2 污水处理站 / 依托长春赛得肾病医院污水处理站，处理能力为100t/d，处理工艺为“格栅-调节池-混凝池-沉淀池-消毒池” 废水 / 本项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水、医疗废水、地面清洗废水经长春赛得肾病医院污水处理站处理后，排入长春市北郊污水处理厂处理达标后排入伊通河 废气 / 食堂油烟经油烟净化器处理后通过高于楼顶烟囱排放；备用柴油发电机废气经排风机排入外环境 噪声 / 减震降噪措施 固体 废物 / 生活垃圾定点收集，交由环卫部门外运处理；医疗废物、隔油池废油脂、食堂餐厨垃圾、污水处理间污泥、栅渣委托有资质单位处理 储运工程 运输道路 / 汽车运输方式 公用工程 供水 依托 由市政管网供给 排水 / 本项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水、医疗废水、地面清洗废水经长春赛得肾病医院污水处理站处理后，排入长春市北郊污水处理厂处理达标后排入伊通河 供暖 / 项目冬季采暖依托原日坛医院院区东侧锅炉房内一台1t/h燃气锅炉提供；医院消毒用蒸汽采用电加热 供电 / 当地电网 表10 综合楼建筑功能一览表 序号 名称 功能 1 一层 疼痛科、中医科、神经外科、神经内科、骨科、外科、检验室、CT室、DR室、内分泌科、心内科、彩超、手术室、食堂、医疗危废间、柴油发电机室等 2 二层 住院病房、值班医生室 3 三层 住院病房、办公室、值班室 3、建设内容及规模 本项目建成后院区共设置100张床位，门诊日接诊人数约60人。 4、公用工程 （1）给水 本项目不设置洗衣房（床单等委托洗涤），本项目用水为门诊及住院病人用水、职工生活用水、食堂用水、地面清洗用水、检验科用水。 ①门诊及住院病人用水（包含淋浴用水）、职工生活用水 根据《吉林省用水定额》，本项目员工92人，生活用水按50L/人·d计算，生活用水量约为4.6m3/d（1679m3/a）；门诊病人用水按30L/人·d计算，用水量约为1.8m3/d（657m3/a）；住院病人用水按300L/人·d计算，用水量约为30m3/d（10950m3/a）。 ②地面清洗用水 本项目综合楼建筑面积6800m2，清洗用水标准取0.001m3/m2•d，则清洗用水量约为6.8m3/d（2482m3/a）。 ③食堂用水 本项目食堂日最大用餐人按300人计，食堂用水按20L/人·d计算，用水量约为6m3/d（2190m3/a）。 ④检验科用水 本项目检验科用水为纯化水，根据企业提供资料，检验科用水量1m3/d（365m3/a），本项目配备有制水能力为2m3/h的纯水机组，能够满足用水需求。纯化水系统制纯水效率为70%，故纯水设备用水量约为1.43m3/d（521.95m3/a）。 该项目用水总量为50.63m3/d（18479.95m3/a），本项目用水来自市政供水管网，水质符合《生活饮用水卫生标准》，可满足本项目生活用水需要。 （2）排水 本项目医院血液检查使用全自动血液分析仪，不使用亚铁氰化钾等含氰化合物或重铬酸钾等含铬化学品，故检验室无含氰废水、含铬废水产生；内部不设置传染科室，不接收传染病患者，因此不涉及传染性病原体所排放的污水排入水体；本项目口腔科修补牙过程中不使用汞材料，因此无含汞等重金属废水产生。 本项目营运期废水主要为生活污水、食堂废水、医疗废水、地面清洗废水以及检验科废水，生活污水按产生量的80%计算，则排放量为3.68m3/d（1343.2m3/a）；食堂废水排放量按产生量的80%计算，则排放量4.8m3/d（1752m3/a）；医疗废水按产生量的80%计算，则排放量为25.44m3/d（9285.6m3/a）；地面清洗废水按用水量的90%计算，地面清洗废水排放量为6.12m3/d（2233.8m3/a）；检验科废水排放量为0.8m3/d（292m3/a）；纯化水制备废水排放量为0.43m3/d（156.95m3/a）。本项目食堂废水经隔油池处理后，检验室废水经酸碱中和处理后，与生活污水、医疗废水、地面清洗废水经院区原有管网排入院区北侧约40m处长春赛得肾病医院的污水处理站处理，达标后排入长春市北郊污水处理厂处理达标后排入伊通河。纯化水制备废水单独经管网排入长春市北郊污水处理厂处理达标后排入伊通河。本项目给排水平衡图如下。 图1 本项目给排水平衡图 单位：m3/d 表11 本项目给排水情况统计表 种类 用水量 排污系数 排水量 m3/d m3/a m3/d m3/a 生活用水 4.6 1679 0.8 3.68 1343.2 食堂用水 6 2190 0.8 4.8 1752 地面清洗用水 6.8 2482 0.9 6.12 2233.8 病人用水 31.8 11607 0.8 25.44 9285.6 检验科废水 1（来源于纯水制备水） 365（来源于纯水制备水） 0.8 0.8 292 纯水制备用水 1.43 521.95 0.3 0.43 156.95 合计 50.63 18479.95 - 41.27 15063.55 （3）供电 本项目电源由当地电网供给，能够满足日常需求。企业于综合楼一层内设置独立的发电机房，内设一台柴油发电机，以提供应急电源。 （4）供热 本项目冬季采暖依托原日坛医院院区东侧锅炉房内一台1t/h燃气锅炉提供，锅炉房为原长春日坛血管病医院院区提供热源，并与2016年12月26日取得验收手续，验收文号为长经开环验字[2016]094号，本项目租赁原长春日坛血管病医院院区，总需供热面积不变，未新增燃气量，因此，不新增废气污染物排放，现有锅炉房排气筒高度8m。医院消毒用蒸汽采用电加热。 天然气成分分析详见下表 表12 本项目天然气成分分析表 高位发热量 36.4MJ/m3 二氧化碳 1.67% 密度 0.7527kg/m3 乙烷 3.36% 甲烷 88.39% 氮气 5.27% 丙烷 0.84 正丁烷 0.22 异丁烷 0.18 5、劳动定员及工作制度 院区设员工92人，每天3班生产，每班8h，年工作365d。 本项目不设置传染病房等，门诊时一旦发现异常，则转送至传染病医院。 6、院区平面布置 本项目综合楼位于院区南侧，院区内一层为门诊，设置中医科、骨科等各科室，二层为住院病房、值班医生室，三层为住院病房、办公室、值班室，院区内地面均硬化处理，布局合理，平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述（图示）： 本项目建成后主要为病人提供医疗救治及住院服务。本项目运营期工作流程图及产污环节见图。 （1）医疗程序 （）（）（） 图2 病房医疗流程及排污环节图 （2）门诊及手术流程 图3 门诊、手术医疗流程及排污环节图 2、产污环节 （1）施工期主要污染工序 本项目租赁原长春日坛血管病医院院区，地表构筑物住院楼等均利用医院原有建筑，因此，本项目不涉及土建工程，施工期间仅为设备安装，因此，施工期主要污染来自设备安装环节。 ①废水 本项目施工期间废水主要为设备安装人员生活污水，安装人数为20人，生活用水量按30L/人·d计算，总用水量为0.6t/d，生活污水排放量按80%计算，生活污水排放量为0.48t/d，施工期2个月，生活污水排放总量为28.8t，依托厂区内市政污水管网排放。 ②废气 施工期所带来的空气环境影响，主要为材料及设备运输汽车排放的尾气，一般柴油车排放的尾气中颗粒物、CO、NOx等有害物质。 ③噪声 施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆，这些机械的单体声级一般均在90dB（A）以上。虽然这些施工机械噪声属于非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露噪声源，故其噪声辐射范围及影响程度都较大。各施工阶段的主要噪声源及其声级见表13。 表13 施工阶段的噪声源统计 序号 主要声源 声级dB（A） 1 运输车辆 90-95 2 电锯 100-110 3 电焊机 90-95 4 电钻 100-115 5 电锤 100-105 6 手工钻 100-105 ④固体废物 施工期间固体废物主要来自施工所产生的废弃包装材料以及施工人员产生的生活垃圾。废弃包装材料产生量约为0.8t，生活垃圾按0.5kg/人·d计算，产生量为0.6t，废包装材料和生活垃圾统一收集在垃圾堆放点，由环卫部门统一清运处理。 （2）营运期主要污染工序 ⑴废水 拟建项目污水主要是生活污水、食堂废水、医疗废水、地面清洗废水、检验科废水及纯化水制备废水。 本项目产生废水总量约为15063.55t/a。食堂废水经隔油池处理后，检验科废水经酸碱中和处理后，与生活污水、医疗废水、地面清洗废水经院区现有管网排入长春赛得肾病医院污水处理站，处理达标后排入长春市北郊污水处理厂处理达标后排入伊通河。纯化水制备废水单独经管网排入长春市北郊污水处理厂处理达标后排入伊通河。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），本项目各类污水污染源特征详见表14。 表14 拟建项目废水产生情况一览表（粪大肠菌群单位：MNP/L） 类型 排水量（t/a） 污染物 产生情况 浓度（mg/L） 产生量（t/a） 医疗废水 9285.6 COD BOD5 SS NH3-N 粪大肠菌群数 250 100 100 30 1.5×106 2.32 0.93 0.93 0.28 - 生活污水 1343.2 COD BOD5 SS NH3-N 300 150 180 30 0.40 0.20 0.24 0.04 食堂废水 1752 COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 300 150 180 30 180 0.53 0.26 0.32 0.053 0.32 地面清洗废水 2233.8 COD BOD5 SS 200 80 400 0.45 0.18 0.89 实验室废水 292 COD BOD5 SS NH3-N 粪大肠菌群数 400 180 80 30 1.5×106 0.12 0.053 0.023 0.009 - 纯水制备废水 156.95 COD SS 50 40 0.008 0.006 ⑵废气 本项目主要产生的废气为食堂油烟及备用柴油发电机废气。 ①食堂油烟 本项目食堂用餐人数按照300人计算，食堂设有基准灶头数2个，食用油用量平均按0.03kg/人·天计，油烟产生量按总耗油量的0.22%计算，则总油烟量为0.0066kg/h（0.0072t/a），总排放浓度为3.3mg/m3，经60%的油烟净化器经净化后，本项目的总排放浓度为1.32mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中“小型”饮食业油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求，通过排气筒至楼顶高空排放。本项目食堂油烟产生及排放情况详见下表15。 表15 食堂油烟产生及排放情况 污染物 设计风量 （m3/h） 油烟产生量 去除效率 油烟排放量 排放浓度 （mg/m3） kg/h t/a （%） kg/h t/a 油烟 2000 0.0066 0.0072 ≥60 0.0026 0.0029 1.32 ②备用柴油发电机废气 本项目发电机仅在发生突发性停电事故下运行，运行频率甚微，且运行时间较短，故本环评就建议为了最大限度减轻发电机尾气对周边环境空气的影响，发电机组所选用的柴油应为优质城市车用柴油（含硫率不大于0.05%、灰分率不大于0.01%），且一旦开启发电机时发电机尾气经排风机排入外环境。 ⑶噪声 拟建项目在建成后主要噪声源来自各科室设备噪声、污水处理站内各类泵类以及空调风机产生的噪声，源强约为65-80dB(A)。 ⑷固体废物 拟建项目建成后产生的固体废物主要包括医疗废物、生活垃圾、隔油池废油脂、食堂餐厨垃圾。 ①生活垃圾 生活垃圾主要为门诊病人、住院病人和医院职工产生，门诊病人产生量按0.05kg/人·d计，住院病人按0.5kg/人·d，医院职工按0.2kg/人·d计。则生活垃圾产生量约为71.4kg/d（26.061t/a）。 ②医疗废物 医疗废物属于危险废物，按国家危险废物名录分为医疗废物（HW01，废物代码841-001-01）。根据《医疗废物分类目录》（卫生部、国家环保总局文件 卫医发[2003]287 号），医疗废物分为感染性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物四大类。 本项目医疗废物主要包括感染性废物（①被病人血液、体液、排泄物污染的物品，如棉球、棉签、纱布及其他各种敷料；②一次性使用卫生用品、 一次性使用医疗用品以及一次性医疗器械；③废弃的被服；④其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品）、损伤性废物（各类金属毁形物、一次性针头等）、药物性废物（过期药品等）以及化学性废物（废弃的汞血压计、汞温度计等）；⑤废输液管。 根据查阅相关案例资料，并参考吉林省医疗水平的发展，住院病人按每病床每日产生垃圾0.5kg计，按最大日住院人数100人计，产生医疗废物50kg/d（18.25t/a）；门诊医疗废物按每日每人次产生0.1kg计，产生医疗废物6kg/d（2.19t/a）。全院共产生医疗废物56kg/d（20.44t/a）。 ③隔油池废油脂 隔油池废油脂产生量约0.5t/a，集中收集，定期委托有资质单位处理。 ④食堂餐厨垃圾 本项目食堂共有2个灶头，食堂餐厨垃圾产生量按0.2kg/人·d，院区日最大用餐300人，则产生餐厨垃圾共60kg/d（21.9t/a）。食堂餐厨垃圾统一收集，委托有资质单位统一处理。 本项目固体废物产生及处置情况见下表16。 表16 固体废物产生量及处理措施 来源 主要污染物 产生量t/a 分类 处置方式 职工 生活垃圾 26.061 一般固废（代码900-999-99） 环卫部门清运 病房及门诊 医疗废物 20.44 危险废物 委托有资质单位进行处理 食堂 隔油池废油脂 0.5 一般固废（代码900-999-99） 食堂餐厨垃圾 21.9 合计 68.901 -- -- 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年43号），危险废物产排情况如下： 表17 危险废物产生量及处理措施 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 产废周期 危险 特性 污染防治措施 医疗废物 HW01 841-001-01 20.44 住院及门诊治疗 固态 1d In 及时委托有资质单位处理 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁长春日坛血管病医院院区，地表构筑物住院楼等均利用医院原有建筑，根据长春市环境保护局经济技术开发区分局（长经环函[2016]14号）《关于长春塞得肾病医院污水处理系统设计方案变更意见的复函》可知，长春日坛血管病医院产生的废水依托长春塞得肾病医院污水处理站处理院区废水，原长春日坛血管病医院院区住院楼内原有设备均已搬走，为空的住院楼；因此，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。无需采取以新带老措施。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、地表水环境质量概况 本项目食堂废水经隔油池处理后，检验科废水经酸碱中和处理后，与生活污水、医疗废水、地面清洗废水经长春塞得肾病医院污水处理站处理后，排入长春市北郊污水处理厂处理达标后排入伊通河；纯化水制备废水单独经管网排入长春市北郊污水处理厂处理达标后排入伊通河。根据 《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目地表水评价优先采用吉林省生态环境厅2023年4月11日发布的《2022年3月吉林省地表水国控断面水质月报》（吉林省环境监测中心站）中伊通河的相关数据。 表18 吉林省2023年3月国控（考核）断面水质状况 所属 城市 江河 名称 断面名称 水质类别 环比 同比 本月 上月 去年 同期 长春市 伊通河 新立城大坝 Ⅱ Ⅱ Ⅲ → ↑ 杨家崴子 Ⅳ Ⅳ / → ○ 靠山大桥 Ⅲ Ⅲ Ⅳ → ↑ 注：“㉿”表示考核断面，“/”没有监测。“×”未达到控制目标要求，“√”达到控制目标要求。表示采测分离审核后数据未反馈。 “↑”水质好转，“→”水质类别没有变化，“↓”水质下降，“○”没有数据无法比较。 根据上表可知，伊通河吉林省国控（考核）断面水质状况符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）。 2.环境空气质量概况 （一）区域环境质量达标判定 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目所在区域空气质量常规监测因子PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3监测数据来源为2021年度长春市环境质量监测分析报告。 表19 常规因子监测结果 单位：ug/m3 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 31 35 0.89 达标 PM10 年平均质量浓度 54 70 0.77 达标 NO2 年平均质量浓度 31 40 0.775 达标 SO2 年平均质量浓度 9 60 0.15 达标 CO 年平均质量浓度 - - - - 第95百分位数日平均 1000 4000 0.25 达标 O3 年平均质量浓度 - - - 第90百分位数8h平均质量浓度 116 160 0.725 达标 根据上表可知，所有基本因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，说明区域城市环境空气质量达标。 (二)补充监测 本项目其他污染物有TSP、NOX，需要进行补充监测。 （1）监测点位 根据项目所在区域常年主导风向布设1个监测点。监测点位详见表20及附图3。 表20 环境空气质量现状监测点位 序号 监测点名称 方位及距离 说明 1# 厂区下风向600m处福融家园 东北600m 本项目下风向环境空气质量现状 （2）监测项目 根据本项目污染特征以及该区域环境空气质量状况，监测项目确定为TSP、NOX。 （3）监测单位及时间 监测单位：吉林省港湾检测有限责任公司 监测时间：2023年3月29日-3月31日。 （4）评价标准 TSP、NOX评价标准选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （5）评价方法 采用占标率对环境空气质量现状进行评价，占标率评价模式为： 式中：Ii—第i种污染物占标率，%； Ci—第i种污染物的实测最大浓度，mg/Nm3； Co—第i种污染物环境质量标准，mg/Nm3。 占标率若≥100%，表明该项指标超过了相应的环境空气质量标准，不能满足使用功能要求，反之，则满足要求。 （6）评价结果 本次环境空气现状评价结果见下表。 表21 评价区环境空气质量现状评价结果统计与分析（小时值） 监测点位 监测项目 小时均值浓度范围 （mg/m3） 超标率 （%） 最大浓度占标率（%） 达标情况 1# NOX 0.061-0.074 0 29.6 达标 表22 评价区环境空气质量现状评价结果统计与分析（日均值） 监测点位 监测项目 日均值浓度范围 （mg/m3） 超标率 （%） 最大浓度占标率（%） 达标情况 1# TSP 0.077-0.085 0 28.3 达标 NOX 0.065-0.067 0 67 达标 由上表可以看出，TSP、NOX监测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，本项目所在区域内空气质量较好。 3、环境噪声质量现状与评价 （1）监测点的布设 为了掌握本项目周围声环境质量现状，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中的有关规定，结合项目周围环境状况，在项目边界1m处、厂区东南侧30m处吉林国建经开妇产医院、厂区西侧福慧园老年医养照护中心、厂区北侧30m处长春赛得肾病医院共布设了7个监测点位，详见附图5。 （2）监测时间与方法 监测单位：吉林省港湾检测有限责任公司 监测时间：2022年7月23日 （3）评价标准 本项目所在区域应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 （4）现状评价结果及其分析 监测结果详见表23。 表23 环境噪声现状监测结果 单位：dB（A） 监测点 检测日期 昼间 夜间 1#项目东侧边界1m处 2023.3.29 53 43 2#项目南侧边界1m处 52 43 3#项目西侧边界1m处 52 42 4#项目北侧边界1m处 53 42 5#厂区东南侧30m处吉林国建经开妇产医院 51 41 6#厂区西侧福慧园老年医养照护中心 52 42 7#厂区北侧30m处长春赛得肾病医院 51 41 由表23可知，项目厂界四周及周围敏感点昼间和夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，均无超标情况出现，由此可见，声环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于吉林省长春市经开区东南湖大路1180号，租用原长春日坛血管病医院院区，厂区中心地理坐标为：东经125°22′29.021″，北纬43°51′1.520″，地表构筑物住院楼等构筑物均利用原有建筑。院区东南侧为国建经开妇产医院；南侧为雪月山饭店；西侧为福慧园老年医养照护中心；北侧30m处为长春赛得肾病医院。本项目环境保护目标如下： 表24 建设项目周围主要环境敏感目标分布情况表 名称 坐标/m 保护对象 保护内容/人 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离 X Y 环境空气 18 -10 吉林国建经开妇产医院 280 （GB3095-2012）《环境空气质量标准》中的二类区 东南 30m - - 福慧园老年医养照护中心 1500 西 紧邻 0 30 长春赛得肾病医院 350 北 30m -60 0 长春中西医结合医院 230 西 60m -260 200 中海紫御华府 3600 西北 360m -40 280 嘉惠第五园 2200 西北 300m 0 -480 临河风景 2650 南 480m -290 -100 经开四区 3500 西南 310m 0 -260 地苑驾校 2650 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区 南 260m 声环境 18 -10 吉林国建经开妇产医院 280 东南 30m - - 福慧园老年医养照护中心 1500 西 紧邻 0 30 长春赛得肾病医院 350 北 30m |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 本项目食堂废水经隔油池后与生活污水、医疗废水、地面清洗废水经长春塞得肾病医院污水处理站处理后，排入长春市北郊污水处理厂处理达标后排入伊通河。本项目污水处理站出水指标执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，详见表25。长春市北郊污水处理厂出水口执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，详见表26。 表25 医疗机构水污染物排放标准 单位：mg/L 污染物 排放标准 标准来源 pH 6-9 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） COD 250 BOD5 100 SS 60 NH3-N - 动植物油 20 粪大肠菌群 5000MNP/L 表26 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L 污染物 标准值（一级A） 标准来源 pH 6-9 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） COD 50 BOD5 10 NH3-N 5（8） 动植物油 1 SS 10 粪大肠菌群 1000MNP/L 注：括号外数值为水温﹥12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、废气 （1）施工期 本项目施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），标准值详见表下表。 表27 废气污染物排放标准 污染源 适用标准 适用级别 污染物 标准限值 施工期扬尘 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 新污染源二级排放标准 颗粒物 无组织：周界外浓度最高点 1.0mg/m3 （2）运营期 本项目建成后生产过程中产生的废气主要为食堂油烟及备用柴油发电机废气。 ⑴食堂油烟 本项目食堂安放2个灶头，属小型饮食业，故食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中“小型”餐饮业排放标准，详见表28。 表28 饮食业油烟排放标准 单位：mg/m3 规模 中型 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除效率（%） 60 ⑵备用柴油发电机废气 本项目备用柴油发电机废气执行GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第四阶段标准中130kW<Pmax≤560kW的排放限值。 表29 备用柴油发电机废气标准 污染因子 最高允许排放浓度 标准来源 CO 3.5g/kWh GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第四阶段标准中130kW<Pmax≤560kW的排放限值 HC 0.19/kWh NOX 2.0/kWh PM 0.025/kWh 3、噪声 （1）施工期 本项目施工期厂界噪声应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值，详见表30。 表30 建筑施工场界噪声排放标准 单位：dB（A） 时段 昼间 夜间 标准来源 标准值 70 55 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） （2）营运期 本项目位于吉林省长春市经开区东南湖大路1180号，根据长春市声功能区划图（附图5）可知，本项目运营期厂界噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准限值，详见表31。 表31 工业企业厂界环境噪声排放限值 类别 标准值dB（A） 标准来源 昼间 夜间 2类 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 4、固体废物 根据国务院令第380号《医疗废物管理条例》规定，医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物，禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其他废物的生活垃圾；医疗废物应分类收集，并采用符合HJ421要求的包装物进行包装，暂时贮存的时间不得超过2d。 医疗废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2020）中相关要求，医院产生的临床废物，必须当日消毒，消毒后装入容器。常温下贮存期不得超过一天，于5℃以下冷藏的，不得超过7d。 本项目所产生医疗废物还应满足《医院废物专用包装物、容器标准和警示标准》（HJ421-2008）中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目总量控制指标：根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》可知：对建设项目污染物排放总量审核实施分类管理，按照行业排污绩效，将建设项目污染物排放总量分为重点行业排放管理、一般行业排放管理和其他行业排放管理三类管理方式，其中执行其他行业排放管理的建设项目包括除重点行业外、仅含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的一般排放口或无排污口的建设项目。 本项目为执行其他行业排放管理的项目，根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，其他行业主要污染物总量核审管理采用“在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核”的方式。 综上，本项目无需进行总量审核。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有空建筑进行建设，不涉及土建工程，施工期间仅为设备安装，因此，施工期主要污染来自设备安装环节。 （1）废水 本项目施工期间废水主要为设备安装人员生活污水，安装人数为20人，生活用水量按30L/人·d计算，总用水量为0.6t/d，生活污水排放量按80%计算，生活污水排放量为0.48t/d，施工期2个月，生活污水排放总量为28.8t，施工期内生活污水中主要污染物浓度及总产生量分别为COD：250mg/L，0.007t；BOD5：150mg/L，0.004t；SS：250mg/L，0.007t；NH3-N：25mg/L，0.0007t，生活污水依托厂区市政污水管网收集后排放。 （2）废气 施工期所带来的空气环境影响，主要为运输汽车排放的尾气。施工中将会有运输用车来往施工现场，一般柴油车排放的尾气中颗粒物、CO、NOx等有害物质。 一般柴油、汽油卡车排放的尾气中颗粒物、CO、NOx等有害物质排放量见表32。 表32 汽车尾气中有害污染物一般排放量 污染物 颗粒物 CO NOX 燃汽油（g/km） 0.56 5.94 5.26 燃柴油（g/h） 61.8 161.0 452.0 施工场地汽车尾气对大气环境的影响有如下几个特点： ①车辆在施工场地范围内活动，尾气呈面源污染形式； ②汽车排气筒高度较低，尾气扩散范围不大，对周围影响较小； ③车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放最相对较少。 因此，施工期运输车辆排放的尾气将对附近居民和其他敏感环境造成污染，应对其采取相应的措施进行防护，将污染影响范围控制在最小区域。 拟采取的治理措施：加强车辆保养和维护，减少超载，减少停车怠速时间。运输车辆应保持良好的运行状态，并选用优质的燃油，以有效地减少尾气污染物排放量。 在充分落实治理措施之后，汽车尾气在施工期的影响可降至较低水平，对周围大气环境的影响较小。同时，由于施工期是短时的，待施工完成后，污染也会随之消失，大气环境质量可恢复到原来的水平。 （3）噪声 施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆，这些机械的单体声级一般均在90dB（A）以上。虽然这些施工机械噪声属于非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露噪声源，故其噪声辐射范围及影响程度都较大。各施工阶段的主要噪声源及其声级见表33。 表33 施工阶段的噪声源统计 序号 主要声源 声级dB（A） 1 运输车辆 90-95 2 电锯 100-110 3 电焊机 90-95 4 电钻 100-105 5 电锤 100-105 6 手工钻 100-105 建筑施工机械噪声源基本是在半自由场中的点声源传播，且声源基本均为裸露声源，采用距离衰减公式，可预测施工场不同距离处的等效声级： 式中：Leq—不同距离处的等效声级，dB（A）； LWA—噪声源声功率，dB（A）； r—不同距离，m； r0—距离声源1m处，m； Ae—环境因子。 本项目施工期噪声源在不同距离处的平均等效声级详见表34。 表34 施工期噪声源在不同距离处的平均等效声级 单位：dB（A） 主要噪声源 声功率级 距声源距离 20m 100m 120m 200m 300m 电锯 100-110 74~84 60~70 58.4~68.4 54~64 50.5~60 电焊机 90-95 64~69 50~55 48.4~53.4 44~49 40.5~46 电钻 100-105 74~79 60~65 58.4~63.4 54~59 30~35 电锤 100-105 74~79 60~65 58.4~63.4 54~59 30~35 手工钻 100-105 74~79 60~65 58.4~63.4 54~59 30~35 施工机械作业时，距离噪声源20m处有超标情况，100m处基本无超标点存在，由于本项目周围有吉林国建经开妇产医院、福慧园老年医养照护中心等敏感目标。 拟采取的治理措施：施工单位在组织施工时，应严格施工管理，噪声值较高的施工设备应在厂房内操作，必要时可设置临时独立操作间；控制施工时段，一般在晚10时至早上6时之间禁止起动高噪声设备施工，以避免施工噪声对周围环境的影响；施工场界设置声屏障（尤其是靠近敏感目标一侧）；采取以上措施后，场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值。施工期噪声对周围声环境的影响是暂时性的，待施工结束后影响也将消失。 （4）固体废物 施工期间固体废物主要来自施工所产生的废弃包装材料以及施工人员产生的生活垃圾。废弃包装材料产生量约为0.8t，生活垃圾按0.5kg/人·d计算，产生量为0.6t。 拟采取的治理措施：生活垃圾和废包装材料集中收集，定期交由环卫部门统一处理，施工期产生的固体废物在采取有效的治理措施后，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 ⑴源强及达标情况分析 表35 废水源强核算表 （粪大肠菌群：单位MNP/L） 产排污环节 污染物种类 污染物产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 排放浓度（mg/L） 排放量（t/a） 排放规律 废水 COD BOD5 SS 氨氮 粪大肠菌群动植物油 256.3 108.9 161.2 30.1 1.5×106 180 3.82 1.623 2.403 0.382 - 0.32 102.52 81.68 48.36 21.07 1500 18 1.53 1.22 0.72 0.27 - 0.032 连续排放 表36 废水产排污节点及污染治理措施 生产线类型 废水类别 污染物种类 污染治理设施 排放去向 排放方式 达标性 排放口编号 设施编号 设施名称 设施工艺 设计处理水量 是否为可行技术 / 废水 COD BOD5 SS 氨氮 动植物油 粪大肠菌群 / / 一级强化+消毒 100t/d 是 长春市北郊污水处理厂 连续排放 达标 DW001（长春塞得肾病医院污水排放口） 本项目废水排放量为41.27m3/d（15063.55m3/a），依托院区北侧排入医院长春塞得肾病医院污水处理站，经处理满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后，经市政污水管网排入长春市北郊污水处理厂，最终排入伊通河。纯水制备废水直接经市政管网排入长春市北郊污水处理厂，处理达标后最终排入伊通河。 依托可行性分析 本项目废水利用原建筑内现有排水管线排入赛德肾病医院污水处理站，并且赛德肾病医院污水处理站已经取得长春市环境保护局经济技术开发区分局（长经环函[2016]14号）《关于长春塞得肾病医院污水处理系统设计方案变更意见的复函》，同时于2016年12月26日取得竣工环保验收（见附件）。《关于长春塞得肾病医院污水处理系统设计方案变更意见的复函》中表明，同意长春塞得肾病医院与长春日坛血管病医院共用一套污水处理系统，该污水处理系统建设于长春塞得肾病医院院区内，该污水处理站的运营主体、责任主体为长春塞得肾病医院，该医院污水处理站恶臭气体经5m高排气筒排放，已验收。长春塞得肾病医院污水处理站，处理能力为100t/d，采用一级强化+消毒处理工艺处理废水，污水处理工艺流程如下图： 图4 本项目污水处理工艺流程 食堂餐饮废水在食堂处经隔油预处理后进入收集管网与其他废水一同排入院区长春塞得肾病医院污水处理站，首先经格栅去除大杂物后自流入调节池，处理后废水进入混凝沉淀池，上清液流入消毒池（长春塞得肾病医院采取次氯酸钠消毒，次氯酸钠外购（桶装）年用量约7.67t/a），消毒池处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后，经长春塞得肾病医院污水处理站出口进入市政污水管网，排入长春市北郊污水处理厂，最终排入伊通河。 长春塞得肾病医院污水处理站处理能力为100t/d，长春塞得肾病医院废水排放量约50t/d，尚有余量50t/d，本项目废水排放量为41.27t/d，因此，本项目废水可依托长春塞得肾病医院污水处理站。 ⑵污水处理效果 各处理单元的预期处理效果及达标情况详见表38： 表37 废水预期处理效果及达标情况一览表 mg/L 预测位置 COD BOD5 NH3-N SS 动植物油 粪大肠菌群数 原污水 256.3 108.9 30.1 161.2 180 1.5×106MPN/L 一体化设备 出水 102.52 81.68 21.07 48.36 18 1500MPN/L 去除率 60% 25% 30% 70% 90% 99.9% 排放标准 出水 250 100 -- 60 20 5000MPN/L 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 由上表可知，长春塞得肾病医院污水处理站出水中各污染物浓度均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准要求，故长春塞得肾病医院污水处理站可满足本项目需要，该措施合理可行。 废气 ⑴食堂油烟 本项目食堂用餐人数按照300人计算，食堂设有基准灶头数2个，食用油用量平均按0.03kg/人·天计，油烟产生量按总耗油量的0.22%计算，则总油烟量为0.0066kg/h（0.0072t/a），总排放浓度为3.3mg/m3，经60%的油烟净化器经净化后，本项目的总排放浓度为1.32mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中“小型”饮食业油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求，通过排气筒至屋顶高空排放。本项目食堂油烟产生及排放情况详见下表38。 表38 食堂油烟产生及排放情况 污染物 设计风量 （m3/h） 油烟产生量 去除效率 油烟排放量 排放浓度 （mg/m3） kg/h t/a （%） kg/h t/a 油烟 2000 0.0066 0.0072 ≥60 0.0026 0.0029 1.32 ⑵备用柴油发电机废气 本项目发电机仅在发生突发性停电事故下运行，运行频率甚微，且运行时间较短，故本环评就建议为了最大限度减轻发电机尾气对周边环境空气的影响，发电机组所选用的柴油应为优质城市车用柴油（含硫率不大于0.05%、灰分率不大于0.01%），且一旦开启发电机时发电机尾气经排风机排入外环境。 3、噪声 本项目噪声主要来自于各医疗设备噪声、泵类以及风机产生的噪声，源强约为65-80dB(A)。根据点源传播衰减模式计算： Lp=Lpo-20lg（r/r0）-A 式中： Lp—距声源r米处声压级，dB（A）； Lpo—距声源r0米处的声压级，dB（A）； r—距声源的距离，m； r0—距声源1m； A—环境因素衰减量，dB（A），（包括地面、气象、植被、建筑物等因素对噪声的衰减）。 根据封闭构筑物的隔声等措施，噪声衰减量为15dB(A)左右，衰减后总噪声源强为65dB(A)。 预测结果与评价 考虑在建项目建设完成后对厂界的影响，本项目预测结果详见下表。 表39 噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点 项目 源强 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 厂区东南侧吉林国建经开妇产医院 厂区西侧福慧园老年医养照护中心 厂区北侧长春赛得肾病医院 总源强 距离（m） 65 2 3 2 25 35 10 55 贡献值 58.9 55.46 58.9 37.04 34.1 45 30.2 背景值 - - - - 51 52 51 预测值 58.9 55.46 58.9 37.04 51.09 52.79 51.04 本项目周围最近的环境敏感点为院区东南侧吉林国建经开妇产医院、西侧福慧园老年医养照护中心、北侧长春赛得肾病医院，院区四周墙体具有隔声的功能，降低院区内噪声对周围敏感点的影响，同时，选用低噪声设备、低噪声工艺，采取声学控制措施，如对声源采用吸声、消声、隔声、减振等措施，经采取以上等措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对附近敏感目标及区域声环境影响较小。 4、固体废物 本项目建成后产生的固体废物主要包括医疗废物、生活垃圾、隔油池废油脂、食堂餐厨垃圾。 生活垃圾产生量约为71.4kg/d（26.061t/a），定期由环卫部门清运处理；医疗废物产生量56kg/d（20.44t/a），暂存于医疗废物间，委托有资质单位处理；隔油池废油脂产生量约0.5t/a，食堂餐厨垃圾产生量60kg/d（21.9t/a），定期委托有资质单位处理。 本项目于住院楼内东北侧一层独立用房内设一座医疗废物间，占地面积20m2，医疗废物间需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求建设，地面与裙角均使用坚固、防渗的材料硬化，基础采用防渗层，防渗层材料为1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）。地面全部防渗、防腐处理。 （1）医疗废物间环境影响分析 ⑴建设内容 根据危险废物类别及危险特性分区储存危险废物，医疗废物采用袋装，每个储存区周围设置围堰，围堰及地面均按照《危险废物贮存污染控制标准》相关要求做基础防渗处理，同时根据各危险废物的危险特性张贴危险标识。 ⑵危废贮存影响分析 危险废物贮存过程应依《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关贮存设施（贮存库）的设计原则执行，必须做好防渗防漏，安全存储，贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。 危险废物收集、暂存、运输措施分析如下： ①危险废物收集措施分析 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、抛洒等情况。对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 ②危险废物运输措施分析 危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄露情况下的应急措施。 ③危险废物暂存措施分析 危险废物必须按照危险废物特性分类进行收集、贮存，严禁混合收集、贮存、运输不相融而未经安全性处理的危险废弃物，并禁止混入非危险废弃物中，经封闭存储，及时由有资质单位处理。本项目医疗废物、污水处理站污泥、栅渣采用袋装，实验室废液采用瓶装。贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 ⑶危险废物运输过程在环境影响分析 ①厂内泄露、散落的环境影响 在生产环节产生的危险废物需要立即储存于专用防腐防渗桶内，并运至厂内的危险废物暂存间暂存，此过程需要严格管理，防止散落、泄露情况产生。一般不会发生环境污染。 一旦发生危险废物的散落、泄露而无法及时挽救处理，会随着雨水排入地表水体、下渗地下水体或扩散至土壤，造成水体和土壤在严重污染。 ②运输线路敏感点的影响 危险废物由有资质单位定期回收进行处理，由危废处理单位负责运输，运输车辆严格按照相关规范要求储存、运输，并遵守道路安全法规不会对路径敏感点造成影响。 5、地下水、土壤环境影响分析 本项目涉及医疗废物暂存间，若发生事故会对地下水、土壤产生影响。 拟建项目重点污染区：污水管线；医疗废物储存区。 一般污染区防渗措施：住院楼。 简单防渗区：厂区道路及其他构筑物。 本项目租用长春日坛血管病医院院区，污水管线；医疗废物储存区、住院楼及厂区道路及其他构筑物均已按照相关要求进行防渗处理。 6、外环境对项目的影响分析 本项目位于吉林省长春市经开区东南湖大路1180号，院区东南侧为国建经开妇产医院；南侧为雪月山饭店；西侧为福慧园老年医养照护中心；北侧30m处为长春赛得肾病医院，雪月山饭店噪声会对院区产生影响，院区采取四周设置围墙，围墙与构筑物之间设置绿化隔离带，同时住院楼采取安装隔声玻璃、墙体加装吸声材料等措施，可降低噪声对院区的影响，因此，外环境对医院的影响较小，可使院区内住院区声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值要求。 7、监测要求 依据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020），制定运营期监测计划详见下表： 表40 营运期污染源监测计划 时段 监测重点 监测项目 监测点位 监测时间与频率 营运期 噪声 等效A声级 厂区东南侧30m处吉林国建经开妇产医院、厂区西侧福慧园老年医养照护中心、厂区北侧30m处长春赛得肾病医院 1次/季度 每次测昼、夜间 食堂油烟 油烟 油烟净化器进、出口 1次/年 注：频率和时间可进行适当调整，并对与工程有关的突发性环境事件进行跟踪监测和调查。 8、环保投资 本项目环保投资详见表41。 表41 环保投资一览表 名称 环境措施 治理效果 投资(万元) 食堂油烟 油烟净化器+高于楼顶烟囱 食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中“小型”餐饮业排放标准 4 噪声 基础减震、隔声、吸声装置等 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求 4 废水 隔油池+污水处理站（长春赛得肾病医院）+市政管网 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准 5 固体废物 生活垃圾由环卫部门清运处理；医疗废物委托有资质的单位处理；隔油池废油脂、食堂餐厨垃圾委托有资质单位处理 不对周围环境造成二次污染 10 环境风险 加强管理、配备应急物资、应急设施、编制应急预案等 15 合计 38 由表41可知，本项目各项环保治理措施投资总计约38万元，占总投资的3.8%，上述环保投资及治理项目可使本项目各项污染物达标排放 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器+高于楼顶烟囱 | 食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中“小型”餐饮业排放标准 |
|  | 备用柴油发电机废气 | 备用柴油发电机废气 | 经排风机排入外环境 | GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》中标准限值要求 |
| 地表水环境 | 废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、粪大肠菌群 | 隔油池+污水处理站（长春赛得肾病医院）+市政管网 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准 |
|  | 纯水制备废水 | COD、SS | 市政管网 |  |
| 声环境 | 噪声 | / | 基础减震、隔声、吸声装置等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求 |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 生活垃圾由环卫部门清运处理；医疗废物委托有资质的单位处理；食堂餐厨垃圾、隔油池废油脂委托有资质单位处理 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区地面均已采取防渗硬化措施 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 一、评价工作程序 图5 评价工作程序示意图 二、环境风险分析 ⑴危险物质数量与临界量比值（Q） 计算涉及的每种危险物质在厂界内最大存在量与其附录B中对应的临界量的比值（Q）。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内最大存在量计算。对于长输管线项目，按照两个截止阀室之间管段危险物质最大总存在量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 当企业存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： （C.1） 式中：q1，q2，…，qn———每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn———每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表42 建设项目危废存储及Q值确定表 序号 危险物质名称 最大存在总量（t） 临界量（t） 危险物质Q值 1 柴油 0.1 2500 0.00004 2 次氯酸钠 0.767 5 0.1534 由上表可知，本项目Q=0.153＜1，本项目环境风险潜势直接判定为Ⅰ。 ⑵环境风险识别 本项目风险物质主要为柴油发电机用柴油及污水站消毒用次氯酸钠，由于项目采用城市电网供电，供电情况比较正常，备用柴油发电机的启动次数不多，因此，本项目备用电源工作时间按每月工作一次，每次最长工作2小时计，则耗油量为0.1t/a。次氯酸钠（10#、%次氯酸钠）年用量为7.67t，最大存储量为0.767t。 危险化学品理化性质详见下表。 表43 柴油理化性质 柴油理化性质 化学类别 烷烃 外观、性状 稍有粘性的浅黄至棕色液体 熔点（℃） -18 燃烧性 易燃 沸点（℃） 282-338 闪点（℃） 55-90 相对密度 0.87-0.9 禁忌物 强氧化剂、卤素 危险性 高闪点易燃液体 燃烧产物 CO、CO2 灭火剂 雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、沙土 危险特性 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 侵入途径 吸入、食入 健康危害 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮；吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 表44 次氯酸钠特性及危害一览表 标识 中文名：次氯酸钠分子式：NaClO 英文名：Sodium Hypochlorite 理化性质 性状：微黄色溶液，有似氯气的气味。 溶解性：易溶于水、微溶于乙醇。 熔点（℃）：-6摄氏度 沸点（℃）：102.2 禁配物：还原剂、有机物和酸类 饱和蒸气压（KPa）：—— 燃爆性 燃烧性：助燃 稳定性：不稳定 闪点（℃）：—— 聚合危害：—— 最大爆炸压力（MPa）：—— 燃烧（分解）产物：氧气、氯化物、氯化钠 危险特性：手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落；游离氯可能引起中毒。 毒性及健康危害 接触限值：对皮肤和黏膜有局部刺激作用 急性毒性：LD50 1200mg/kg（大鼠经口） 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收 健康危害：本品粉尘对呼吸道、眼及皮肤有刺激性。口服急性中毒，表现为高铁血红蛋白血症，肠胃炎，肝肾损伤，甚至发生窒息。 职业危害程度分级：—— 三、环境风险防范措施及应急要求 1、健康环境风险分析 健康环境风险源主要为：病人治疗产生的医疗废水、医疗废物，存在的病菌可能通过不同传播途径对周围健康人群造成危害。 （1）传播风险分析 ⑴病人治疗产生的医疗废水传播风险分析 医疗废水是由病房等处排放出的诊疗、生活及粪便污水，水体中含有细菌和病毒，部分病原菌由于不适应水环境而逐渐死亡，也有一小部分因为水中营养物质特别是有机质较多、水温较低等原因，可以长期存活。如不经处理而直接外排对周围的水环境会造成严重污染，可能成为传染病流行的源头。 ⑵医疗废物传播风险分析 医疗废物是指接触了病人血液、体液等由医院生产出的污染性垃圾，包括棉球、沙布、胶布、一次性医疗器具等，与普通生活垃圾有很大区别，是一种危害性极大的特殊废物，含有大量的细菌、病源微生物、寄生虫，及其他有害物质。 据国家卫生部门的医疗检测报告表明，医疗废物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危险性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍。如果处理不当，将造成对环境的严重污染，也很可能成为疫病流行的源头。 ①医疗废物在贮运过程中容器玻璃钢泄漏，特别是遭雨淋溶，会对环境造成污染，特别是对附近的地表水体或饮用水源造成较大污染。 ②医疗废物中有机质在腐败分解时产生各种有毒有害物质，并散发恶臭气体，对环境空气造成污染，对人体健康造成危害。 ③医疗废物中的有机物滋生蚊蝇造成疾病传播。 ④医疗废物中的利器可能刺伤人体，导致细菌或病毒直接进入人体，引起疾病甚至严重的灾难性的后果。 （2）风险防范措施 ⑴医疗废物风险防范措施 本项目医疗废物委托有资质单位进行处置。医疗废物必须按照有关规定设立专用的危险废物临时贮存设施，并设专门储存室。其贮存室必须按GB15562.2的规定设置警示标志。医院产生的医疗废物，必须当日消毒，消毒后装入容器。日产日清，不得堆存。 本项目必须将危险废物装入容器内，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准要求的醒目标签，应当使用符合标准的容器盛装危险废物。对固体废物的贮存设施、设备和场所，本项目应加强管理和维护，保证其非常运行和使用。 在收集、贮运过程提出的如下污染防范措施： ①医疗废物必须实施分类收集，先进行灭菌消毒预处理后，用专用医疗废物袋（红色、黑色、黄色），再分类包装。其中： 红色：纱布、棉球、手纸、各类受污染的纤维制品； 黑色：一次性针头，玻璃器皿等； 黄色：注射器及相关塑料制品。 ②医疗废物暂存间要远离医疗区及行政区。要安全、不渗漏，有防蚊虫等措施，要作定期清洁、消毒，并在放置区附近有明显警示标识。 ③垃圾收集和运输过程中，要做到密封运输，用后要严格清洗消毒。垃圾周转箱要加盖密封，不得使用破损的周转箱，发现有破损，应立即停用，周转箱上应有明显的标志。装卸、运输过程中，要轻拿轻放。垃圾周转箱用后要认真清洗，并严格消毒后方可周转使用。 ⑵医疗废物暂存间建设要求 地面和墙裙必须进行防渗处理，且地面要有良好的排水性能，易于清洁和消毒； 清洁和消毒产生的废水应采用管道直接排入医疗污水处理系统，不得排入外环境； 有严密的封闭措施，达到防蝇、防鼠、防盗以及预防儿童接触等要求； 室内应分医疗废物存放处及工作人员防护用品、工具用具存放处，并设有分类存放的标识。 暂存间门外应张贴“医疗废物暂存间”及“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 （3）应急预案 针对健康环境风险，制定应急处理措施，编制事故应急预案，成立事故应急领导小组，制定应急计划，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施，及时找到事故原因，控制污染源头，切断传播途径，恢复正常运行。 因污染物细菌病毒传播而导致发生重大事故，应立即上报有关部门，成立事故应急领导小组，必要时启动社会救援系统，就近调拨专业救援队伍协助处理。 根据以上分析，该项目在运行过程中存在一定的环境风险，其主要风险因素为医疗废物暂存、污水处理站暂停处理废水对周围环境影响。 环境风险是客观存在的，但也是可以避免的。只要强化运行过程的环境管理，是可以将风险降低到最低程度。为了防范事故和减少危害，需制定防范事故的应急预案。当出现事故时，紧急启动应急措施，以控制事故，减少对环境造成的危害。 3、柴油泄露、火灾爆炸应急救援措施 表45 柴油泄露、火灾、爆炸事故应急措施 安 全 防 护 措 施 呼吸防护 空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护 戴化学安全防护眼镜。 身体防护 穿一般作业防护服。 手防护 戴橡胶耐油手套。 其 他 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 急 救 措 施 吸入：立即将中毒者带离现场，移至干净、凉爽、通风良好的地方，用毛毯包裹保持温暖，若中毒者呼吸困难或已没有呼吸，立刻用口对口人工呼吸法急救或用氧气救生器等类似仪器供给氧气，以免导致脑部缺氧，并马上送医院进行急救。 皮肤接触：用温水敷在感染皮肤上（如造成冻伤，不可以热水清洗），如无温水则用毛毯或厚衣服包裹，待温暖后鼓励其缓缓运动，使血液流通，有任何异样立即送往医院处理。 眼睛接触：立刻用温水冲洗眼睛15分钟以上，同时不断撑开上下眼皮，可用消毒干燥纱布轻轻擦拭，即刻送至医院眼科医生处急救。 泄 漏 处 置 首先调查油罐位于地上还是地下，若为地下，充分利用地下油罐防渗池作用收集泄露油品；若油品泄漏量较大，应立即对泄漏处进行堵漏。 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 储存措施 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输 信息 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季宜早晚运输。运输时所用的槽（罐）车接地链，槽内可设孔隔板以减少静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中防曝晒、雨淋、高温。中途停留应远离火种、热源、高温区。装运的车辆排气管须配备阻火，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。运输车须彻底清洗、消毒后方可装运其他物品。公路运输时要按规定路线行驶。 消防 方法 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 4、次氯酸钠应急救援措施 急救措施： 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 泄漏应急处理： 应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。 小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 其他环境 管理要求 | 环境管理与环境监测是企业环境保护的重要组成部分。环境管理是减轻项目本身排污，节省资源能源，取得良好环境效益的有效办法。环境监测是查清项目排放污染物的浓度、数量、排放去向、污染范围、危害程度的有利措施。变更项目实施后，应从全局出发，按照有关要求和规定设置相应的环境管理机构和制定相应的环境监测计划。 一、环境管理 为切实做好拟建项目投产后的环境管理、环境监测等工作，建议项目建成后由企业安排专职环境管理人员，主要负责本工程的日常生产运行及设备定期维护检查，以及相关的环境因子的监测等工作。 二、环境管理机构 本项目的环境管理应由企业的主要领导主管负责。根据项目的排污特点及所在地理位置，设立专门的环境管理委员会，配备专职技术人员，对整个生产过程实施环境管理工作。主要职责包括： 贯彻执行国家和地方颁布的环境保护法规、政策和环境保护标准，协助领导确定本项目环境保护方针、目标。 制订环境保护管理规章、制度和实施办法，并经常监督检查各单位执行情况；组织制定环境保护规划和年度计划，并组织或监督实施。 负责环境监测管理工作，制定环境监测计划，并组织实施；建立污染源排污监测档案和台帐，按规定向地方环保部门汇报排污情况以及企业年度排污申报登记，并为解决重大环境问题和综合治理决策提供依据。 监督检查环境保护设施的运行情况，并建立运行档案。 制定切实可行的各类污染物排放控制指标、环境保护设施运行效果和污染防治措施落实效果考核指标、“三废”综合利用指标及绿化建设等环保责任指标，层层落实并定期组织考核。 三、污染物排放清单 本项目污染物排放清单及排放管理详见表46。 表46 本项目污染物排放清单 类别 污染源 污染物 排放浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 处理措施、效率 执行标准 废气 食堂油烟 油烟 1.32 0.0029t/a 油烟净化器+高于楼顶烟囱 食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中“小型”餐饮业排放标准 废水 废水 COD 102.52mg/L 1.53t/a 隔油池+污水处理站(长春赛得肾病医院）+市政管网 废水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准 BOD5 81.68mg/L 1.22t/a SS 48.36mg/L 0.72t/a 氨氮 21.07mg/L 0.27t/a 动植物油 18mg/L 0.032t/a 粪大肠菌群 1500MNP/L - 纯水制备废水 COD 50mg/L 0.008t/a 市政管网 SS 40mg/L 0.006t/a 噪声 设备噪声、污水处理站各泵类以及空调风机噪声 基础减震、隔声、吸声装置等 噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 固体废物 生活垃圾 统一收集，由环卫部门清运处理 不产生二次污染 医疗废物 暂存在医疗废物暂存间，由有资质单位统一处理 隔油池废油脂、食堂餐厨垃圾 由有资质单位统一处理 四、竣工环境保护“三同时”验收 为贯彻落实《建设项目环境保护管理条例》，强化建设单位环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准，建设单位可自主开展建设项目（大气）竣工环境保护验收工作；建设项目需要配套建设水、噪声或者固体废物污染防治设施的，新修改的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》修改完成前，应依法由环境保护部门对建设项目固体废物污染防治设施进行验收。 ①自主验收时间 建设单位需在规定的期限内完成建设项目竣工环境保护验收，验收期限一般为3个月。建设项目环境保护设施需要调试的，验收可适当延期，但验收期限一般不超过9个月。 ②自主验收程序 （1）自行或委托编制验收报告 编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位需组织查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收报告。建设单位不具备编制验收报告能力的，可委托有能力的技术机构编制。建设单位对受委托的技术机构编制验收报告的行为负责，可通过合同明确受委托技术机构编制验收报告的义务并监督其依约履行。 （2）成立验收工作组 验收报告编制完成后，建设单位需组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告表编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。验收工作组需严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和环评批复文件等要求对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收，形成验收意见。 （3）信息公开 建设单位需在出具验收合格的意见后5个工作日内，通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开验收报告和验收意见，公开的期限不得少于1个月。验收报告和验收意见公开结束后5个工作日内，建设单位需登陆全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报相关信息并对信息的真实性、准确性和完整性负责。建设单位于填报验收信息后十日内，将验收报告及验收意见（一式二份）报送原环评文件审批部门。 五、项目“三同时”验收 本项目“三同时”验收内容详见表47。 表47 本项目竣工环保验收一览表 名称 环境措施 治理效果 营运期 食堂油烟 油烟净化器+高于楼顶烟囱 食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中“小型”餐饮业排放标准 备用柴油发电机废气 经排风机排入外环境 GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》中标准限值要求 噪声 选用低噪声环保排风机，排风机出口设置消声器，设置隔声门窗等措施 噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准 废水 食堂废水经隔油池处理后，检验科废水经酸碱中和处理后与生活污水、医疗废水、地面清洗废水排入长春赛得肾病医院的污水处理站，处理达标后排入长春市北郊污水处理厂，处理达标后排入伊通河；纯水制备废水直接排入长春市北郊污水处理厂，处理达标后排入伊通河 废水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准 固体废物 生活垃圾由环卫部门清运处理；医疗废物、隔油池废油脂、食堂餐厨垃圾委托有资质的单位处理 不对周围环境造成二次污染 |

# 结论

综上所述，该项目符合国家产业政策，符合长春总体规划的相关要求。该项目在采取报告表中提出的污染防治措施后，废气、噪声和固体废物均能达标排放，不对环境造成显著污染，满足当地环境质量要求，建设单位在建设和运营过程中应严格执行“三同时”制度，落实环境影响评价中提出的各项污染治理措施，污染物排放达到报告表中确定的排污水平，从环境保护的角度来讲，该项目选址合理，建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油烟 |  |  |  | 0.0029t/a |  | 0.0029t/a | +0.0029t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 1.538t/a |  | 1.538t/a | +1.538t/a |
|  | BOD5 |  |  |  | 1.22t/a |  | 1.22t/a | +1.22t/a |
|  | SS |  |  |  | 0.726t/a |  | 0.726t/a | +0.726t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.27t/a |  | 0.27t/a | +0.27t/a |
|  | 动植物油 |  |  |  | 0.032t/a |  | 0.032t/a | +0.032t/a |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 26.061t/a |  | 26.061t/a | +26.061t/a |
|  | 隔油池废油脂 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 食堂餐厨垃圾 |  |  |  | 21.9t/a |  | 21.9t/a | +21.9t/a |
| 危险废物 | 医疗废物 |  |  |  | 20.44t/a |  | 20.44t/a | +20.44t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

0.92

4.6

3.68

生活用水

1.2

4.8

食堂用水

6

50.63

0.68

6.12

6.8

新鲜水

长春赛得肾病医院污水处理站

40.84

地面清洗用水

25.44

6.36

31.8

病人用水

0.2

长春市北郊污水处理厂

0.8

检验科用水

1

伊通河

0.43

1.43

纯水制备用水

长春市北郊污水处理厂

委托有资质单位处理

长春市北郊污水处理厂

委托有资质单位处理

栅渣

污泥清掏

隔油池

格栅

混凝沉淀

调节池

污水

消毒池

油渣

长春市北郊污水处理厂

伊通河